## Slide 1: Lääne-Harju Energiaseminar 05.05.2020
Andres Meesak
Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

## Slide 2
20 WAYS TO BREAK EUROPE
by
Yanko Tsvetkov
Atlas of Prejudice

## Slide 3
Kui palju on Eestis päikest?

## Slide 5
Päikeseenergeetika Eestis 2020

## Slide 6
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | 6.4 | 11.04 | 18.4 | 110 | 150 | 250 | 275 | 300 | 330 | 380 | 440
Päikeseenergeetika Eestis 2019…25
Installeeritud koguvõimsus 2019 ca. 110MW
Paigaldatud 2018 ca. 90MW
Kokku tootjaid >2000
Suurimad jaamad 1MW (Kärdla, Kareda, COOP)
Rajamisel 40…50MW võimsusega jaamad
Kuni 2018 aasta keskmine juurdekasv 48%
Globaalselt keskmine juurdekasv 33%
2018 juurdekasv ligi 600%
Päikeseelektrijaamade kogutoodang:
2018 ca. 18 GWh = 0,2% Eesti kogutarbimisest (8,38 TWh)
2019 ca. 100GWh = 1,3% Eesti kogutarbimisest
2020 ca. 250MW ja 250GWh = 3% Eesti tarbimisest
2025 ca. 450MW ja 450GWh = 5,4% Eesti tarbimisest
Päikeseelektrijaamde koguvõimsus
2019 110 MW = 3,7% Eesti elektrijaamade koguvõimsusest (2 947MW)
Keskmine +48%/a
+600%
2018 erasektori investeering >70M€
2019-20 eeldatav investeering >150M€

## Slide 7
Päikeseenergia 2050 perspektiivis
Paigaldatud tootmisvõimsus ja osakaal tarbimisest:
2020 ca. 250MW; tarbimisest ca. 3%
2030 ca. 900MW; tarbimisest ca. 8…9%?
2050 ca. 3 300 MW; tarbimisest 27...30%
Chart: 
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300
 | 0.079412 | 0.08 | 0.085 | 0.09 | 0.095 | 0.1 | 0.105 | 0.11 | 0.115 | 0.11613 | 0.11842 | 0.12789 | 0.135 | 0.162 | 0.189 | 0.225 | 0.22909 | 0.22909 | 0.24545 | 0.26182 | 0.27
 | 0.088235 | 0.088889 | 0.094444 | 0.1 | 0.10556 | 0.11111 | 0.11667 | 0.12222 | 0.12778 | 0.12903 | 0.13158 | 0.14211 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.25455 | 0.25455 | 0.27273 | 0.29091 | 0.3

## Slide 8: Optimaalne paigaldusnurk Eestis

## Slide 9: Mõned faktid
Eesti laiuskraadil:
  1 kW (~ 5…6m2) võimsusega optimaalselt paigaldatud PV-jaam toodab aastas 900 ... 1000 kWh energiat
  85% sellest langeb vahemikus aprillist oktoobrini

## Slide 10: Kuhu saab päikeseelektrijaama rajada?
LAMEKATUSELE
MAAPINNALE
VIILKATUSELE
FASSAADILE
INTEGREERITUD
VEEKOGULE

## Slide 11
Päikeseelektrijaamade jagunemine sektorite kaupa Euroopas

## Slide 12
Viilkatusega hoone

## Slide 13
Lamekatusega hoone

## Slide 14: Ehitisintegreeritud PV-süsteemid

## Slide 15
Päikeseelektrijaam korterelamul

## Slide 16: Korterelamu - elektri ühisost või rõduelektrijaamad?
elektrimüüja
võrguettevõte
korteriühistu
Krt 1
Krt 2
Krt 3
Krt 4
Krt 5
Krt 6
elektrimüüja
võrguettevõte
Krt 1
Krt 2
Krt 3
Krt 4
Krt 5
KÜ
10%
90%

## Slide 17
Üliväikesed 1-3 paneeliga paigaldised nn. rõduelektrijaamad muutuvad tarbekaubaks
Saksamaal on väljatöötatud ja vastu võetud üliväikestele paigaldistele
eraldi, lihtsustatud standard (DIN VDE 0100-551) – puudub igasugune loamenetlus, vajalik vaid paigaldusjärgne teavitamine. Inimene ostab poest mõned paneelid ja ühendab need tavapistiku abil vooluvõrku.

## Slide 18
Rõduelektrijaamad

## Slide 19
Päikeseelektrijaamad tööstusmaastikul

## Slide 20
Ettevõtted, tööstuspargid - otseliin
FootonVolt Kärdla
Päikeseelektrijaam

## Slide 21
Ettevõtete päikeseelektrijaamad

## Slide 22
Elektriaiamaa

## Slide 23
Isiklikud ja kogukondlikud elektrijaamad

## Slide 24
Elektrikarjamaa

## Slide 25
Elektrikarjamaa

## Slide 27
Tiigi- järve elektrijaamad

## Slide 28
Isiklikud ja kogukondlikud elektrijaamad

## Slide 29
RAHAVOOGE
(tasuvust)
MÕJUTAVAD
RESSURSS
PAIGALDUS
DIMENSIONEERIMINE
SEADUSANDLUS
RAHA HIND
ELEKTRI HIND OSTUL/MÜÜGIL
KÄIDUKULUD

## Slide 30: „Faasinihked“
Chart: GWh
elektri tarbimine kodumajapidamistes | 243.0563 | 280.8116 | 222.2 | 171.6163 | 174.5109 | 192.3459 | 155.5959 | 185.0062 | 208.7308 | 210.1359 | 210.7347 | 269.2671
1 kWpeak päikeseelektrijaama toodang | 15 | 42.6 | 74.3 | 103 | 126 | 120 | 122 | 96.5 | 65.8 | 40 | 15 | 8.05
Elektritarbimise-
ja PV jaama tootmise tipp
on erinevatel aastaaegadel -
85% kiirgusest vahemikus
aprillist oktoobrini
Ööpeva siseselt:
Ettevõtte tüüpiline tarbimine langeb PV-jaama tootmistsükliga kokku
Majapidamise tüüpiline tarbimine pigem ei lange kokku

## Slide 31: Kes kuidas ja millal elektrit tarbib?
Erinevate tarbijate ööpäevane suvine ja talvine elektritarbimise muster ja päikeseelektrijaama toodang
majapidamine
pagaritöökoda
büroohoone
supermarket
talv
suvi
võimsus

## Slide 32
Päikeseelektrijaam ei ole
must kast!
Päikeseelektrijaam on:
- prognoositava rahavooga tootmistehnoloogia
- energiakulude fikseerimine 30 aastaks
- investeering 30 aastaks

## Slide 33: Süsteemi dimensioneerimine (olemasolev hoone)
Uutes hoonetes dimensioneerimine lähtuvalt projekteeritavast energiakulust!
Lihtne rusikareegel olemasolevale (elu)hoonele:
Niipalju kui hoones tarbitakse aasta jooksul elektrit (kWh) peaks optimaalselt dimensioneeritud
päikeseelektrijaam ka aastas elektrit tootma.
Tarbimine 5 000 kWh/a -> optimaalne päikeseelektrijaam 5-6 kW
Tarbimine 10 000 kWh/a -> optimaalne päikeseelektrijaam 10-12 kW

## Slide 34: PV-paigalduste investeering
Majapidamine
< 15 kW
Korteriühistu
Väikeettevõte
11 -99 kW
Tootmisettevõte
Kaubanduskeskus
100 – 200 kW
„Utility scale“
0,2 - ... MW
VÕIMSUS LÄHTUVALT TARBIMISEST JA PAIGALDUSVÕIMALUSEST
IRR: 6 ... 12%
Tasuvusaeg 8 ... 12 a.
MÜÜK NPS BÖRSIL
IRR: 5 ... 8%
Tasuvusaeg 10 ... 12 a.
~ 1€/W
0,8 – 1 €/W
0,6 – 0,7€/W

## Slide 35: PV paigaldise investeering komponentidena

## Slide 36
Investeering = rahavood:
Süsteemi rajamiseks tehtud investeeringu katmine rahavooga, mis koosneb kahest komponendist:
POSITIIVNE RAHAVOOG:
SÄÄSTURAHAVOOG – võrgust ostmata jäänud elektrienergia hind koos ülekandetasude ja riiklike maksudega (kaetakse toodetava elektri tarbimisega kohapeal, samavõrra võrgust vähem elektrit ostes)
ELEKTRIMÜÜGI RAHAVOOG – kohapealsest tarbimisest ülejääva elektri müügist saadav tulu, millele lisandub 12a. jooksul taastuvenergia toetus
NEGATIIVNE RAHAVOOG:
SÜSTEEMI HOOLDUSKULU – 0,5% alginvesteeringust aastas (diskonteeritud inflatsiooniga)
INTRESSIKULU – sõltub lepingust (5 ... 10%)
raha
aeg
tasuvuspunkt
Intress e.
kasum

## Slide 37: Säästurahavoog + müügirahavoog
Elekter üldvõrgust
Toodetav energia 100%
Elekter üldvõrku 60-80%
Kohapealne tarbimine 20-40%
Võrku müüdava elektri väärtus:
NPS elektribörsi spot hind + TE-toetus (12 aastat)
Kohapeal tarbitava toodangu väärtus:
Võrgust ostetava elektri hind koos kõigi tasude ja maksudega

## Slide 38
Päikeseelektri tootmise omahind vs. elekter võrgust
Chart: 
 | 0.05 | 0.05 | 0.05
 | 0.0023
 | 0.05
 | 0.0044717
 | 0.0087029 | 0.0535
 | 0
Päikeseelektri tootmise OMAHIND täna ca. 0,05 … 0,07 €/kWh
ost võrgust
€/kWh
müük võrku
€/kWh
TE tasu/toetus
võrgutasu
marginaal
elekter
0,05
0,1
0,002
0,05
0,05
0,004
0,054
-15%
aktsiis
0,0096
0,05
tootmise omahind
€/kWh
-58%
0,12
0,05

## Slide 39: Eesti kehtiv regulatsioon:
Elektrituruseadus
  Tootmine, müük, toetused, edastamine
Võrgueeskiri (muutmisel)
  Tegutsemise tehnilised tingimused
Ehitusseadustik
  Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded
  Ehitusluba või ehitusteatis?
Alkoholi-, tubaka-, kütuste- ja elektriaktsiisi seadus
  Omatarbe aktsiis
Riigilõivuseadus
  Tootja, müüja, otseliini riigilõivud
Maksuseadused
  Tulumaks

## Slide 40: Taastuvenergia toetus kuni 31.12.2020 (kuni 50kW)
Kuni 50kW tootmisvõimsused saavad kehtiva skeemi alausel toetust kui jaam anatakse käiku enne 31.12.2020
Alates 01.01.2019 käiku antavatel jaamadel investeeringu ja toodangutoetust enam kombineerida ei saa
Toetust makstakse võrku antud saldeeritud elektrikoguselt
Toetuse määr 53,7 €/MWh
Toetuse periood 12 aastat

## Slide 41
Muud võimalikud toetusmeetmed
Korterelamute renoveerimistoetus
Ettevõtete investeeringutoetused konkurentsivõime ja/või ressursitõhususe parandamiseks
Maaettevõtete majandustegevuse mitmekesistamise toetused
KOV-dele suunatud toetused energia- ja/või ressursitõhususe investeeringuteks
INVESTEERINGUTOETUS VÄLISTAB TOODANGUTOETUSE!

## Slide 42
“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”
Thomas A. Edison, 1931
TÄNAN!
andres.meesak@eesti.ee
Ph: +3725014711